# 建设项目基本情况

| 项 目 名 称 | 富泰华精密电子（郑州）有限公司手机玻璃件加工项目 |
| --- | --- |
| 建 设 单 位 | 富泰华精密电子（郑州）有限公司 |
| 法 人 代 表 | 赵进添 | 联系人 | 郑继锋 |
| 通 讯 地 址 | 郑州经济技术开发区第九大街河南郑州出口加工区 |
| 联 系 电 话 | 13592596990 | 传 真 | / | 邮政编码 | 451162 |
| 建 设 地 点 | 郑州经济技术开发区第九大街河南郑州出口加工区内 |
| 立项审批部门 |  | 批准文号 |  |
| 建 设 性 质 | 新建□ 改扩建■ 技改□ | 行业类别及代码 | 其他电子设备制造（3990） |
| 占地面积 （平方米） | 利用现有厂房（占地面积18050m2），不新增 | 绿化面积 （平方米） |  |
| 总投资 （万元） | 48356 | 其中：环保 投资（万元） | 398 | 环保投资占总投资比例（%） | 0.82 |
| 评价经费 （万元） |  | 投产日期 |  |
| 工程内容及规模： 1 项目由来 富泰华精密电子（郑州）有限公司系富士康科技集团的下属子公司之一，隶属于该集团内部的鸿超准产品事业群（SHZBG），于2010年7月5日正式注册成立，主要代工Apple公司iPhone、iPad系列产品之零部件，厂址位于郑州经济技术开发区第九大街河南郑州出口加工区内。 目前在郑州出口加工区内该企业项目情况如下： ①手机机构件加工项目：于2011年12月通过郑州市环保局组织的环境保护竣工验收（郑环验表[2011]108号）；目前主要设备已拆除，人员已分流，项目停产。 ②手机机构件加工补充项目：于2011年12月通过郑州市环保局组织的环境保护竣工验收（郑环验表[2011]109号）；目前主要设备已拆除，人员已分流，项目停产。 ③手机新材料开发项目：该项目环境影响报告表于2014年9月经郑州经济技术开发区环保局以“郑经环建[2014]49号”批复；2016年7月经开区环保局以郑经环验[2016]13号予以验收。 ④日加工105千件手机金属件变更项目：该项目原为日加工105千件手机金属件项目，环境影响报告书于2012年8月经河南省环保厅以豫环审[2012]172号批复，2014年该项目进行了变更，重新编制了项目变更环境影响报告，于2015年3月经河南省环保厅以豫环审[2015]73号批复，目前该项目正处于建设阶段未完成验收。 ⑤富泰华精密电子（郑州）有限公司手机玻璃件加工项目：该项目环境影响报告书于2016年11月经郑州市环保局以郑环审[2016]175号批复，目前该项目正处于建设阶段。 随着对未来市场的良好预期，为满足公司客户不断增长的需求，适应公司生产经营发展的需要，保证市场的持续稳定增长，富泰华精密电子（郑州）有限公司拟投资48356万元人民币，利用郑州出口加工区现有厂区内A01、A02厂房，建设手机玻璃件加工项目，生产能力为手机玻璃件40千件/天，产品规格为134.97×63.81×0.80mm。目前本项目已在郑州经济技术开发区经济发展局备案，备案号为豫郑经技外商[2017]02231。 对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》，考虑本项目为手机（电子产品）配件生产，本项目属于分类管理名录中K类机械电子中的其他电子器件制造，根据该条要求，“显示器件制造”应编制报告书，“有分割、焊接、酸洗或有机溶剂清洗工艺的”应编制报告表，本项目不属于显示器件制造，生产工艺中含有机溶剂清洗环节，因此应编制报告表。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关规定，受富泰华精密电子（郑州）有限公司委托，郑州大学环境技术咨询工程公司承担了该项目的环境影响评价工作。 2 现有工程 现有工程包括手机机构件加工项目和手机机构件加工补充项目两个项目。根据现场调查，受外部市场条件变化和企业自身发展规划需要，现有工程的两个项目已于2014年3月全部停产，主要设备进行了拆除，人员进行了分流。 3 在建工程 3.1 在建工程基本情况 在建工程包括手机新材料开发项目、日加工105千件手机金属件变更项目、手机玻璃件加工项目共计3个项目。其中手机新材料开发项目已于2016年7月完成验收，在建工程基本情况见表1。 表1 在建工程基本情况一览表 工程类别 工程名称 手机新材料开发项目 日加工105千件手机金属件变更项目 | 手机玻璃件加工项目 主体工程 手机构件加工线 由4个专业实验室和1条试验线组成 日加工150千件手机金属件加工线（包括CNC加工、表面处理、阳极氧化、组立等工段） 日加工5k件手机玻璃件加工线（包括CNC加工、抛光、清洁表面、返抛、强化、印刷/烘干、AR/AS镀膜等工段） 公用工程 供水系统 依托出口加工区内配套供水管网提供。 依托出口加工区内配套供水管网提供。 依托出口加工区内配套供水管网提供。 供电系统 依托出口加工区基础配套设施，由当地电网提供。 依托出口加工区基础配套设施，由当地电网提供。 | 依托出口加工区基础配套设施，由当地电网提供。 环保工程 废水处理 依托厂区已建的3500m3/d生产废水处理设施，处理后的生产废水排入加工区污水管网，最终进入王新庄污水处理厂。 对3500m3/d的废水处理设施进行扩建，扩建后处理规模6500m3/d，项目生产废水经废水处理设施处理后部分作为中水回用，其余出水与经化粪池处理后的生活污水一并排入市政污水管网，最终进入王新庄污水处理厂。 生产废水依托扩建后的废水处理设施，生活污水经化粪池处理。处理后的生活污水和生产废水排入市政污水管网，最终进入王新庄污水处理厂。 | 废气治理 喷砂废气湿式喷淋净化装置1套；阳极废气碱液喷淋洗涤塔2套；CNC废气高效油雾净化装置3套 清洗废气三级碱洗喷淋洗涤塔4套，喷砂废气湿式喷淋净化装置9套，阳极废气碱水喷淋装置10套，CNC废气集成高效油雾净化装置32套 CNC废气由自带高效油雾净化装置处理，烘干废气 “水洗喷淋+活性炭吸附”装置1套，喷砂粉尘袋式除尘器1套 噪声治理 消声、隔声、减震 室内放置、隔声、减震等 消声、隔声、减震。 固废治理 车间分类收集，依托现有的1座1000m2危险废物暂存间，委托河南天辰环保科技股份有限公司处置。 车间分类收集，依托现有的1座1000m2危险废物暂存间，，委托河南天辰环保科技股份有限公司处置。后期自建废切削液、废浓磷液回收处理设施。 依托现有的1座1000m2危险废物暂存间，由有资质单位处理 4 本次项目 4.1 项目基本情况 本次项目为富泰华精密电子（郑州）有限公司手机玻璃件加工项目，其基本情况见表2。 表2 项目基本情况一览表 序号 项目 内容 1 工程投资 人民币48356万元 2 占地面积 利用现有厂区内A01、A02厂房建设，不新增用地 3 产品方案 手机玻璃件40千件/天，A01车间15千件/天，A02车间25千件/天 4 劳动定员 1600人（新增） 5 工作制度 年工作312天，每天3班，每班8小时 4.2 项目建设内容 项目建设内容见表3。 表3 项目建设内容 工程类别 单项工程名称 工程内容 主体工程 手机玻璃件项目 利用现有A01、A02厂房建设40k件/d玻璃件加工线 辅助工程 监控中心 监控设备、仪器等 纯水站 依托现有200m3/h反渗透纯水制备设备 储运工程 原辅材料库 车间内设置的150m2原辅材料库 危废暂存仓库 依托现有的200m2危废暂存仓库 化学品仓库 硝酸钠、硝酸钾依托现有化学品仓库（700m2），其余化学品储存于13#厂房独立设置的650m2化学品仓库内 公用工程 供水系统 利用出口加工区内配套供水管网提供 排水系统 生产废水依托已建的污水处理站有机综合废水处理单元处理，生活污水依托现有化粪池进行处理，处理后废水通过市政管网进入王新庄污水处理厂。 供电系统 利用出口加工区基础配套设施，由当地电网提供 环保工程 废水治理 生产废水依托已建的污水处理站有机综合废水处理单元处理，生活污水依托现有化粪池进行处理 废气治理 烘干废气采用“水洗喷淋+活性炭吸附”工艺处理，CNC废气采用油雾净化器处理，喷砂废气采用袋式除尘器处理。 噪声治理 减振、隔声、消声等 固废治理 危废依托现有1000m2危废间，一般固废依托现有1000m2的固废间 4.3 项目主要生产设备 项目主要生产设备见表4。 表4 项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号 数量（台/套） 1 镭射切割机 CIE-10090 7 2 CF-LCG-P50 3 3 传统切割机 ACIE-S-3627 2 4 CNC精雕机 JD600E 240 5 减薄机 HZFYM13B-6SI 72 6 菜单孔抛光机 PG0611-A 15 7 听筒抛光机 FOX-HOWA-PLS 21 8 四边抛光机（短边） HZFYM13B-6HI 12 9 四边抛光机（长边） HZFYM13B-6HI 12 10 双面抛光机（1） HZFYM13B-6LI 114 11 | 2.5D弧面抛光机 HZ AUTO 8P16BI 32 12 双面抛光机（1） HZFYM13B-6LI 47 13 返抛机 HZFYM13B-6LI 30 14 玻璃强化炉（一次） HGR1340-B 6 15 玻璃强化炉（二次） HGR1340-B 2 16 上料机 HZSL-ZD-02 9 17 下料堆叠机 HZXL-ZD-02 9 18 印刷机 HZWY-CCD-02 117 19 隧道式烤炉 (7m)HZKL-BG-02 (5.8m)HZKL-BG-02 27 20 (5.8m)HZKL-BG-02 35 21 (23.5m)HZKL-QG-02 8 22 6 槽清洗机 / 7 23 9槽清洗机 / 5 24 12槽清洗机 / 4 25 7槽溶盐清洗机 AAC15080K 2 26 水平清洗机 / 2 27 2D码打标机 MD-X1000 9 28 自动贴膜机 / 10 29 蒸发镀膜机（AR） UNIVAC-2050 5 30 蒸发镀膜机（AS） APL-1900A5T 18 31 自动擦拭机 / 3 32 手动喷砂机 HZ-1200TD 3 33 | 贴膜机 ABB15139K-A1 8 4.4 项目原辅材料消耗 新建项目主要原辅材料消耗见表5。 表5 新建项目原辅材料消耗一览表 分类 物料名称 规格 年用量 用量/万件 用途 原料 玻璃 1230×750×1.1mm 145000块 116.2块 开片 辅料 切削液 DWL-36 45143kg 36.2kg CNC 清洗剂 WIN-188，25KG/桶 499200kg 400.0kg 清洗加工件 HCB-205，25KG/桶 24960kg 20.0kg | 清洗加工件 研磨液 玻璃磨削液V-1 57658 kg 46.2kg DDG减薄 抛光粉 粒径1.2~1.5μm 364790 kg 292.3kg 抛光、返抛 粒径0.6~1.2μm 95971 kg 76.9kg 抛光、返抛 硝酸钾 工业级 132538 kg 106.2kg 强化 硝酸钠 光电级 77501 kg 62.1kg 强化 油墨（保护油） SV-01B可剥胶 996kg 4.2kg 保护油墨 油墨（半透明） TEIKOKU GLS 80129 MAJO HF SMOKE | 1138kg 0.91kg 印刷油墨 油墨（黑油） MANOUKIAN 158/07 BLACK MASK 1138kg 0.91kg 印刷油墨 TEIKOKU GLS 80205 MAJO HF IR LACK 2H NEW 1138kg 0.91kg 印刷油墨 油墨（白油） TEIKOKU GLS-HF 41204 S MAJO WHITE 0.5C(N) 3509kg 2.81kg 印刷油墨 TEIKOKU GLS-HF 90713S MAJO WHITE1C(N) | 6829kg 5.47kg 印刷油墨 油墨（灰油） TEIKOKU GLS 90918 MAJO HF GREY ST NEW 3414kg 2.74kg 印刷油墨 油墨（光油） SEIKO ADVANCED SG429 3414kg 2.74kg 印刷油墨 硬化剂 158/07 HARDNER 1248 kg 1.0kg 印刷工段添加 SG429B 固化剂 1248 kg 1.0kg GLS CLASS PROMOTER 10608 kg 8.5kg 稀释剂 T-920 32110 kg 25.7kg 印刷工段油墨稀释 Z-705 SOLVENT 32110 kg 25.7kg T-980 29791 kg 23.9kg 洗网水 TH-1B 38438 kg 30.8kg 丝网印刷洗网 保护膜 / 3994 kg 3.2kg AR挂件前 二氧化硅 99.99%，3~5mm 15600 kg 12.5kg AR/AS工段 五氧化三钛 99.99%，1~3mm 2621 kg 2.1kg 氩气 ≥99.999%，14MPa±0.5MPa 12979瓶 10.4瓶 氧气 ≥99.995%，≥13MPa 6490瓶 5.2瓶 碳化矽 46#，黑色 1248kg 1.0kg AR/AS挡板喷砂 酒精 无水乙醇99.7%，2500ml/瓶 16598瓶 13.3瓶 工件擦拭 能源 水 新鲜水 49.32 0.04万t / 电 / 14584万kWh 11.7kWh / 4.5 项目公用工程 （1）供水 项目总用水量为1580.67m3/d，由经开区市政供水管网提供，采用出口加工区市政公用设施系统，可以满足项目需求。 （2）纯水制备 项目经DDG减薄、CNC加工以及抛光、强化、返抛、印刷/烘干、打标、镀膜后的工件需要经过清洗，所用纯水由出口加工区内现有纯水站提供。富泰华精密电子（郑州）有限公司出口加工区内纯水站采用反渗透工艺制备纯水，纯水制备能力为200m3/h，在建工程纯水用量为2938.13m3/d ，纯水制备富余能力为1861.87m3/d。新建项目所需纯水为659.2m3/d，可满足生产需求。 （3）排水 项目排水依托出口加工区市政公用设施系统，采用雨污分流制。 雨水经雨水管道收集后就近排入市政雨水管网。 项目产生生活污水和生产废水。生活污水采用化粪池处理后排至厂区生活污水排口。生产废水主要为清洗过程产生的有机废水，依托出口加工区内已建成的有机废水处理单元进行处理，处理后与其他处理单元的排水、纯水制备过程排放的浓盐水一并排入厂区生产废水排口。与加工区内其他企业污水经市政污水管网最终进入王新庄污水处理厂处理。 （4）供电 项目用电由当地电网提供，依托出口加工区已建成的4座11万伏变电站。本项目年用电量14584万kwh，加工区变电站供电系统可满足项目用电需求。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 1 现有工程 现有工程停产后，废水、废气、固体废物污染物排放量均为零。目前现有工程已全部停产，主要设备已全部拆除，其配套建设的处理能力400m3/d的有机废水处理站（“预处理+兼氧+MBR”工艺）也已拆除。 2 在建工程 在建工程包括手机新材料开发项目、日加工105千件手机金属件变更项目、手机玻璃件加工项目共计3个项目。根据在建工程已有的验收监测报告、已批复环评报告等文件对其生产工艺与产污环节、污染物排放情况进行介绍，具体见表专项分析中工程分析专章。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地质、地形、地貌、气候、气象、水文、土壤、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 郑州经济技术开发区位于郑州市东南部，规划控制范围北至陇海铁路、西至机场高速、南至福山路（郑民高速南约1公里）、东至万三公路（新107国道），面积158.7平方公里。经济开发区南距郑州国际航空港22km，北距郑州公路物流中心1.5km，西距国家一类铁路口岸郑州铁路东站2km、公路货运中心站1.5km，铁道部规划建设的郑州铁路集装箱货运中心站设立区内。京珠高速、机场高速、310国道、107国道、环城快速路纵横交错，环绕开发区四周，构成了四通八达的立体交通网络。 郑州出口加工区位于经济技术开发区西北部，北临陇海铁路，南到经北二路，西边以经开第八大街为界，东至郑州市环城公路，规划面积2.7km2。 本项目位于郑州市航海东路第九大街北段郑州出口加工区内，具体位置见附图1。 2、地形、地貌 郑州市横跨我国第二级和第三级地貌台阶。西南部嵩山属第二级地貌台阶前缘；东部平坦的平原为第三级地貌台阶后部组成部分；山地与平原之间的低山丘陵地带则构成第二级地貌台阶向第三级地貌台阶过渡的边坡。地势由西南向东北倾斜，西南部高，东北部低；地形呈阶梯状降低，呈中山→低山→丘陵→平原过渡。山地、丘陵、平原之间分界明显。境内中山海拔在1000m以上，低山海拔多在400～1000m之间，丘陵海拔一般为200～400m，平原海拔在200m以下，其中大部分低于150m。全市现代地貌结构的基本轮廓是：西部多山地、丘陵，占总面积的近2/3；东部平原占总面积的1/3。其中：山地2377km2，占31.9%；丘陵2255km2，占30.3%；平原2815km2，占37.8%。 郑州经济技术开发区属黄河冲积扇区，该区长期处于沉降盆地内，地表岩性为全新统粉质粘土、粉土、粉细砂等。其上有零星的风成沙丘分布，地势相对平坦，相对高度一般为5~10m，多为沙荒地和薄产田，耕地仅占全部用地的6.3%。 3、地质 郑州市地区位于华北地层区的西南部，其西部基岩出露区属豫西地层分区的嵩箕小区；东部第四系覆盖区属华北平原分区的开封小区，区内地层出露比较齐全。在地壳发展的5个大的历史时期所形成的地层单元，包括太古界、元古界、古生界、中生界和新生界都有出露，地质构造复杂，类型多样，结构区域性差异显著。 项目所在地属多层结构软土分布工程地址段，其软土主要以双层结构为主，具三层或四层软土结构为辅，软土之间被粉土、粉质粘土或粉砂层隔开，构成多层结构。软土多以灰色－灰黑色的静水沉积物为主，岩性为淤泥质粉质粘土，局部呈泥炭质土。土体含水量一般为30~50%左右，孔隙比大于1，地基土承载力为90kPa~170kPa。沉积厚度累计为1.5~12.8m。 根据国家技术监督局2001年发布的《中国地震动参数区划图》，项目区域地震动峰值加速度分区为0.15g，对应的地震基本烈度为Ⅷ度。 4、气候、气象 郑州市属北温带半干旱季风型大陆性气候。其特点是：春季多风，冷暖无常；夏季炎热，雨量集中；秋凉晴爽；冬寒干燥，多风少雪；一年四季变化分明。根据郑州市近30年的气象资料统计，主要气候特征值见表6。 表6 项目所在区域主要气象特征一览表 项 目 参数 气温 年平均 14.4℃ 历史极端最高 43.0℃ 历史极端最低 -17.9℃ 降雨量 年平均降雨量 640.6mm 湿度 年平均相对湿度 66.3% 风 年平均风速 2.8m/s 最大风速 24m/s 全年最多风向 NE 霜 年平均无霜期 220d 5、水文 ①地表水资源 郑州市地表水分属黄河和淮河两大水系，其中黄河水系有伊洛河、汜水、枯河等，流域面积1878.6km2，占全境总面积的25.2%；淮河水系有颍河、双洎河、贾鲁河、索须河、七里河、潮河、小清河、金水河、熊耳河及东风渠等大小河流，流域面积5567.6km2，占全境总面积的74.8%。 堤里小清河：发源于中牟县郑庵镇，流经东风路办事处、姚家镇、韩寺镇三个乡镇，在韩寺镇瓦灰郭注入贾鲁河，全长20.78km，流域面积112.3km2。 七里河发源于新郑市郭店镇半坡桥村，向北流经龙湖镇罗垌、林锦店，至郑州市管城区十八里河镇苏庄、大姚庄，在岔河村与十八里河汇流后，经金水区贾岗村向东流入中牟县，在白沙镇后潘庄进入贾鲁河。河道全长63.8km，流域面积741km2。 贾鲁河是淮河水系二级支流，属常流河，发源于新密市圣水峪，先后经郑州、中牟、尉氏、扶沟、西华等地流至川汇区入颍河，最后汇入淮河，沿途纳入金水河、索须河、熊儿河、七里河、东风渠的排水；全长246km，流域面积5896km2，其中郑州境内河长137km，流域面积2750km2，多年平均径流量是2.99亿m3，是郑州市区和中牟县的主要排涝河道。 本次项目生产废水经厂内污水处理站处理，生活污水经化粪池处理，处理后的废水通过市政管网排入王新庄污水处理厂。 王新庄污水处理厂设计处理规模为40万m3/d，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B处理标准，尾水进入贾鲁河。根据了解，其实际接纳水量已达到50万 m3/d，已超负荷运行，其所接纳的部分废水（超出设计规模部分）未经处理直接由溢流管排入贾鲁河。 为满足区域污水处理需求，解决王新庄污水处理厂超负荷运行等问题郑州市建设了郑州新区污水处理厂。郑州新区污水处理厂位于中牟县姚家镇，收水范围为王新庄污水系统、郑州国际物流园区和中牟、刘集组团的污水，郑州新区污水处理厂设计总建设规模为100万m3/d，其中一期工程投资35.6亿元，处理规模为65万m3/d，废水处理工艺采用多模式A2O处理工艺，处理后出水达到COD40mg/L，NH3-N4mg/L，经厂址以北的堤里小清河排入贾鲁河，经过沙颍河最终汇入淮河。 根据调查，郑州新区污水处理厂一期工程已经于2016年9月底开始进水，王新庄污水处理厂由溢流管排出的未经处理的废水经管网进入郑州新区污水处理厂进行处理。本项目厂址位于经开区郑州出口加工区，属于王新庄污水处理厂收水范围，因此本项目废水可进入区域污水处理厂进行处理。 ②地下水资源 经济技术开发区内地下水的开发利用和研究程度较低，根据郑州市区域水文地质条件，经济技术开发区内地下水储存于第四系和新近系松散砂层的孔隙中，可分为： 浅层水（埋藏在60m以上深度内），单井出水量（1000~2000m3/d），含水层颗粒较细，多为粉细砂、细砂、局部为中细砂，厚度5~25m，顶板埋深15.28m； 中深层水（埋藏在60~350m深度内），推算降深15m单井出水1000~2000m3/d，含水层岩性主要为中砂、中细砂、细砂，厚度30.50m，含水层顶板埋深60~90m，渗透系数9.23~13m/d； 深层水（埋藏在350~800m以下深度内），推算降深30m井出水量1000~2000m3/d，含水层岩性以中细砂为主，共有7~9层，厚度80~101m； 超深层水（埋藏在800~1200m以下深度内），由于受深部构造影响，仅在小店~二郎店~司赵一线以东丰在，以西缺失。推算降深50m单井出水量500~1000m3/d，含水层岩性为中细砂、细砂，总厚度78~135m。 经济技术开发区内浅层地下水的补给方式主要为降水入渗补给和灌溉回渗补给。经济技术开发区内北部地下水位埋藏较浅为0.6~3.0m，南部由于风积沙丘的缘故埋藏较深为3~9m，水位标高82.0~105.6m。 浅层地下水径流：区内的地形，西及西南高，东及东北低。地下水由西、西南向东及东北径流。西部、西南部水力坡度4‰~8‰之间，径流条件好；东部水力坡度0.5‰，径流条件稍差。 6、土壤 根据河南省土壤区划分系统划分，郑州市土壤属于暖温带落叶阔叶林干旱森林草原棕壤褐土地带―豫西北丘陵立土区。土壤母质多为风积、洪积、黄土母质，还有第四纪红土，质地粘重。丘陵旱薄地分布广泛，少雨易遭旱灾。郑州市土壤类型有褐土、潮土、风砂土、石质土、新积土、粗骨土、红粘土、紫色土、棕壤土、水稻土等10大类，30个亚类，53个土属，110多个土种。郑州经济技术开发区土壤类型以潮土和风砂土为主。 7、植被及生物多样性 郑州市在植物区系划分上属于暖温带落叶阔叶林植被型，跨2个植被区。京广铁路以东属豫东平原栽培作物植被区，京广铁路以西属豫西山地、丘陵、台地落叶阔叶林植被区。郑州的植物资源十分丰富，主要农作物有小麦、玉米、水稻、花生、棉花等。土特产品有新密金银花，新郑大枣，荥阳柿子，中牟大蒜、西瓜、花生，河阴石榴，登封烟草，郑州月季等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、行政区划及人口 目前郑州市下辖6区、5县级市、1县、1个国家级新区、1个国家级高新技术产业开发区和1个国家级经济技术开发区；其中6个市辖区为：金水区、中原区、二七区、管城回族区、惠济区和上街区，县级市为：巩义市、新密市、荥阳市、新郑市、登封市和中牟县。全市总面积7446.2km2，常住人口910万人。 郑州经济技术开发区辖区面积158.7km2，辖出口加工区（A、B两区）、国际物流园区两个专业园区，辖区现有6个办事处53个行政村（社区），常住和从业人口约38万人。 2、社会经济 郑州经济技术开发区深入实施“工业立区、科技兴区”发展战略，不断加大招商引资力度，着力培育发展“汽车及零部件制造、装备制造、食品加工、电子信息、现代物流”五大支柱产业，紧紧抓好一批重大产业基地和重大工业项目建设，以重大项目带动区域经济大发展。目前，区内基础设施覆盖面积41km2，累计完成固定资产投资430亿元，其中基础设施投资超过50亿元。全区聚集各类企业3000家，其中外商投资企业205家，上市公司直接投资项目31个；引进世界500强企业30家，占全省的41%。经开区先后获得河南省、郑州市对外开放先进单位、河南省利用外资工作先进单位、郑州市跨越式发展综合服务先进单位、郑东新区建设五年成规模先进集体、郑州市优化经济发展环境先进单位等荣誉称号。 3、交通 郑州经济开发区南距郑州国际航空港22km，北距郑州公路物流中心1.5km，西距国家一类铁路口岸郑州铁路东站2km、公路货运中心站1.5km，铁道部规划建设的郑州铁路集装箱货运中心站设立区内，建成后将与北京、上海、青岛、广州、西安、成都开通28对集装箱列车，总货运吞吐量1961万t。京珠高速、机场高速、310国道、107国道、环城快速路纵横交错，环绕开发区四周，构成了四通八达的立体交通网络。从开发区出发，通过高速公路，3h内可抵达河南省所有重要城市。以500km为半径的6h货运范围可以辐射3.6亿人口；以1000km为半径的12h货运范围可以辐射7.9亿人口。 4、文物和风景名胜 悠久的历史给郑州留下了丰富的文化积淀，全市有各类文物古迹1400多处，其中国家级文物保护单位26处。在郑州周围，有星罗棋布的古城、古文化、古墓葬、古建筑、古关隘和古战场遗址，中华人文始祖黄帝，著名历史人物列子、子产、杜甫、白居易、高拱等就出生在郑州。 根据现场勘察，本项目所在地周围500m范围内未发现文物和风景名胜。 5、郑州市城市总体规划（2010~2020） 根据《郑州市城市总体规划（2010~2020）》产业空间布局规划，市域产业空间布局依托快速交通体系，以沿线城镇为载体，以产业集聚区为基本单元，整合区域资源，现优势互补。按照“一心两轴一带多区”空间结构，加快郑州先进制造业基地、科技创新基地建设……在沿京广方向，依托国家经济技术开发区、航空港区、新郑市区等城镇，形成新建制造业、现代物流、临空产业发展轴。 6、郑州经济技术开发区总体规划概述 城市职能：河南省的现代制造业基地和外向型经济基地；郑州市区东南部的经济、文化中心：以电子信息、汽车制造、物流服务业为主的高新技术产业集聚区；集科研、商务、办公、居住等于一体，公共服务设施齐备，环境优美的现代化城区。 城市性质：河南省的现代制造业基地和外向型经济基地，郑州市东南部经济、文化中心和现代化新城区。 产业布局：郑州经济技术开发区的产业布局为汽车及装备制造业、电子信息为主，布局装备制造、汽车及零部件制造、电子信息、生物制药、新材料、新能源等。 本项目位于郑州市航海东路第九大街北段郑州出口加工区内，属于机械电子中的其他电子器件制造，符合经开区产业要求，占地为工业用地，利用现有厂房进行建设，综上分析，本项目建设符合郑州经济技术开发区总体规划要求。

# 环境质量状况

| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等： 1 环境空气 本次环境空气质量现状评价，常规污染因子PM10、SO2、NO2采用郑州市常规监测数据，特征因子甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、TVOC引用厂区其它项目环评期间监测数据。 1.1 常规污染因子 郑州市城区现有环境空气常规监测点位9个，分别为市监测站、郑织机、郑州烟厂、医学院、银行学校、供水公司、岗李水库、经开区管委和四十七中。常规监测点分布均匀，能较好的说明本项目所在区域大气环境质量现状情况，因此本次评价收集了2015年郑州市环境监测年鉴，根据常规监测数据说明区域环境质量情况，其中岗李水库为对照点，不参与监测结果统计。监测结果见表7。 表7 郑州市环境空气监测结果统计表 单位：μg/m3 监测因子 项目 城区 标准值 SO2 年均值 33 60 日均值 3~139 150 超标个数 0 超标率 0 最大超标倍数 0 NO2 年均值 58 40 日均值 22~133 80 超标个数 47 超标率 12.88% 最大超标倍数 0.66 PM10 年均值 95 70 日均值 11~394 150 超标个数 43 超标率 11.78% 最大超标倍数 1.63 由表7可以看出，2015年郑州市城区除SO2可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准外，NO2、PM10 日均浓度均有一定程度的超标，超标率分别为12.88%和11.78%，最大超标倍数分别为0.66和1.63，超标原因主要是区域部分土地裸露及施工工地的扬尘，以及城市汽车尾气排放等影响。 1.2 特征污染因子 甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、TVOC为本次项目的特征污染因子，本次环境空气质量评价引用富泰华精密电子（郑州）有限公司手机玻璃件加工项目环评工作期间的监测数据，该项目和本次项目位于同一厂区，监测日期为2015年12月3日~2015年12月9日，监测点位为绿地卢浮宫馆、老南岗社区、财富天阶。根据环境空气监测结果统计，各监测点二甲苯1小时平均浓度均为未检出，能满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）的要求；各监测点非甲烷总烃1小时平均浓度为未检出~1.47mg/m3，均能满足河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准的要求；各监测点甲苯1小时平均浓度均为未检出，能满足前苏联（CH245-71）居民区大气中有害物质的最大允许浓度标准；各监测点TVOC 8小时平均浓度均为未检出，鉴于目前国内外尚没有TVOC的环境质量标准要求因此不做评价。 2 地表水 本次项目废水经厂区污水站和区域污水处理厂处理后，尾水最终排入贾鲁河。本次评价收集了贾鲁河中牟陈桥断面常规监测数据，以反映区域地表水环境质量状况。根据河南省地表水责任目标断面水质周报（2016年第1~52周），2016年期间，贾鲁河中牟陈桥断面水质为COD29.2~43.7mg/L、NH3-N 0.49~10.1mg/L，COD、NH3-N均不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求；主要原因是贾鲁河无自然径流，是郑州市和中牟县主要纳污河流，上游来水主要为污水处理厂的排水。 3、地下水 本次地下水环境质量评价引用富泰华精密电子（郑州）有限公司手机玻璃件加工项目环评工作期间的监测数据，该项目和本次项目位于同一厂区，监测日期为2015年12月5日~2015年12月7日，监测因子为pH、氨氮、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、苯系物、石油类共7项指标，监测点位为李南岗村、老南岗社区。根据环境空气监测结果统计，各监测点各监测因子地下水质量现状监测结果见表8。 表8 地下水质量现状监测数据统计 单位：mg/L（pH除外） 常规监 测点 评价因子 监测值 (mg/L) 标准限值 (mg/L) 标准指数 超标率 (%) | 最大超 标倍数 李南岗村 pH 7.7~7.8 6.5-8.5 0.47~0.53 0 / 总硬度 182~192 450 0.40~0.43 0 / 高锰酸盐指数 0.444~0.645 3.0 0.15~0.22 0 / 溶解性总固体 474~476 1000 0.47~0.48 0 / 氨氮 0.173~0.182 0.2 0.87~0.91 0 / 石油类 未检出 / 未检出 0 / 苯系物 未检出 / 未检出 0 / 老南岗社区 pH 7.6~7.8 6.5-8.5 | 0.40~0.53 0 / 总硬度 208~228 450 0.46~0.51 0 / 高锰酸盐指数 0.427~0.637 3.0 0.14~0.21 0 / 溶解性总固体 392~417 1000 0.39~0.42 0 / 氨氮 0.179~0.188 0.2 0.90~0.94 0 / 石油类 未检出 / 未检出 0 / 苯系物 未检出 / 未检出 0 / 由表8可以看出，各监测点的pH、氨氮、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求，评价区域内地下水质量较好。各监测点石油类、苯系物均为未检出，作为背景浓度。 4、噪声 本项目所在区域为声环境功能三类区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，本次评价引用富泰华精密电子（郑州）有限公司手机玻璃件加工项目环评工作期间的监测数据，监测时间为2015年12月5日~2015年12月7日。具体监测结果见表9。 表9 声环境质量现状监测结果一览表 单位：dB(A) 监测点名称 2015.12.7 2015.12.8 昼间 夜间 昼间 夜间 东厂界 50.0 47.5 51.7 48.0 南厂界 56.3 53.5 57.3 54.1 西厂界 62.4 54.0 60.2 53.8 北厂界 63.7 53.6 64.2 52.7 由监测结果可知，项目厂界四周昼夜噪声值均可满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类标准要求（昼间65 dB(A)、夜间55 dB(A)），评价区域内的声环境质量现状较好。 |
| --- | --- | --- |
| 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 环境类别 保护目标 方位 距离 保护级别 环境空气 李南岗村 NE 505m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 老南岗社区 SW 360m 富士康第一生活区 W 120m 声环境 李南岗村 NE 505m 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 老南岗社区 SW 360m 富士康第一生活区 W 120m 地表水 七里河 N 3500 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类 地下水 厂址周围浅层地下水 / / 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类 |

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 环境要素 标准名称 类别 评价因子 标准限值 地表水 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅳ类 COD ≤30mg/L 氨氮 ≤1.5mg/L BOD5 ≤6mg/L 地下水 《地下水质量标准》（GB/T14848-93） Ⅲ类 pH 6.5～8.5 总硬度（以CaCO3计） ≤450mg/L 溶解性总固体 ≤1000mg/L 高锰酸盐指数 ≤3.0mg/L | NH3-N ≤0.2mg/L 声环境 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 3类 LAeq 昼间 ≤65B(A) 夜间 ≤55dB(A) 环境空气 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级 PM10 24小时平均 150μg/m3 SO2 24小时平均 150μg/m3 1小时平均 500mg/m3 NO2 24小时平均 80μg/m3 1小时平均 200μg/m3 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） / 二甲苯 | 1小时平均 0.30mg/m3 参考河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012） 二级 非甲烷总烃 1小时平均 2.0mg/m3 参考前苏联（CH245-71） 居民区大气中有害物质的最大允许浓度标准 甲苯 1小时平均 0.6mg/m3 乙醇 1小时平均 5.0mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污染物排放标准 | 污染类型 标准名称 级别 污染因子 标准限值 废水 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 表1、表4二级标准 pH 6~9 COD ≤150mg/L BOD5 ≤30mg/L NH3-N ≤25mg/L TP ≤1mg/L SS ≤150mg/L 石油类 ≤10mg/L 表4三级 pH 6~9 COD ≤500mg/L BOD5 ≤300mg/L NH3-N / SS ≤400mg/L 废气 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2二级标准 颗粒物 排气筒15m，浓度≤120mg/m3，速率≤3.5kg/h 非甲烷总烃 排气筒15m，浓度≤120mg/m3，速率≤10kg/h 甲苯 排气筒15m，浓度≤40mg/m3，速率≤3.1kg/h 二甲苯 排气筒15m，浓度≤70mg/m3，速率≤1.0kg/h 噪声 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） / 噪声 昼≤70 dB(A) 夜≤55 dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类 噪声 昼≤65 dB(A) 夜≤55dB(A) 固体废物 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改） 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修改） |
| 总量控制指标 | （1）废气污染物 本项目无大气总量控制污染物SO2、NOx产生。 （2）废水污染物 生产废水：本项目生产废水排放量为35.9万m3/a（其中，工艺废水27.09万m3/a，清下水8.81万m3/a）。根据前述分析，本项目建成后，正常生产期间项目厂区生产废水排口本次项目的COD、NH3-N排放总量分别为28.18t/a、0.06t/a，经过王新庄污水处理厂处理后最终进入贾鲁河，按照贾鲁河流域水污染物排放限值进行核算（COD40mg/L，NH3-N 3 mg/L）的排放总量分别为COD14.36t/a、NH3-N1.077t/a。 生活污水：本项目生活污水排放量为1.60万m3/a，正常生产期间厂区生活污水排口本次项目的COD、NH3-N排放量分别为6.08t/a、0.48t/a，经过王新庄污水处理厂处理后最终进入贾鲁河，按照贾鲁河流域水污染物排放限值进行核算的排放总量分别为0.64t/a、0.048t/a。 因此，评价建议本项目废水污染物总量控制指标为COD15.0t/a、NH3-N1.125t/a。 |

# 建设项目工程分析

| 一、工艺流程简述（图示）： 项目为手机玻璃件加工项目，生产工艺从外购的玻璃基片进行切割开片开始，经多次数控机床精加工（CNC、DDG）后，经抛光、清洁表面、返抛、强化，再进行印刷/烘干、AR/AS镀膜等处理后，进行检包、入库。 生产工艺流程及产污环节见图1。 图1 项目生产工艺及产污环节图 |
| --- |
| 本次工程主要污染工序分析（详见专题分析） 1、项目污染工序分析 本项目生产过程中产污环节见表10。 表10 本项目生产过程主要产污环节一览表 类别 产生工段 污染源名称 主要污染物 治理措施 废水 清洗1~清洗10、蒸镀机挡板清洗、溶盐喷淋清洗 清洗综合废水 pH、COD、BOD5、NH3-N、TN、TP、SS、石油类 依托厂区内污水站有机废水处理单元处理 印刷烘干废气处理 印刷烘干废气处理废水 pH、COD、BOD5、SS、石油类 纯水制备系统 纯水制备浓水 pH、COD、SS 直接排放 办公生活 办公生活污水 pH、COD、BOD5、NH3-N、TN、SS 进入现有化粪池处理 废气 CNC加工 CNC废气 非甲烷总烃 油雾分离器处理 印刷/烘干 烘干废气 非甲烷总烃 “水洗喷淋+活性炭吸附塔”处理 蒸镀机挡板清洗 喷砂粉尘 颗粒物 袋式除尘器处理 无组织废气 生产车间 非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、乙醇 无组织散失 固体废物 开片、CNC加工 废玻璃 废玻璃 一般固废，收集后外售 CNC加工 废切削液 废切削液等 危险废物，送有资质单位处理 刮地水 废切削液等 DDG减薄 废研磨液 废研磨液等 强化工段 化学强化废渣 NaNO3、KNO3等 印刷 废油墨 废油墨 废洗网水 废有机溶剂 烘干废气处理 废活性炭 废活性炭 化学品包装 废化学品容器 含有或直接沾染危险化学品的废弃包装物、容器 人工揭膜 废保护膜 废保护膜 一般固废，收集后外售 印刷、贴膜2 废抹布、棉球、手套 纤维 一般固废，收集后外送填埋 抛光（包括菜单/听筒孔/四边抛光、双面抛光机、弧抛、返抛） 废抛光液 氧化铈、水等 收集后由厂家回收 噪声 生产全过程 CNC（数控机床）、中央空调机组等高噪声设备 噪声 隔声、减振、消声 2 项目污染物产排情况分析 2.1 废气 根据污染物产污环节分析，手机玻璃件项目产生的废气主要为CNC废气、烘干废气、喷砂粉尘，以及生产车间无组织废气。主要污染物产排情况见表11。 表11 项目废气产生及排放状况一览表 污染源 污染 因子 废气量 （m3/h） 产生情况 排放情况 去除 效率 （%） 治理措施 浓度 （mg/m3） 速率 （kg/h） 浓度 （mg/m3） 速率 （kg/h） A01CNC废气 非甲烷总烃 | 6000 135 0.81 13.5 0.081 90 油雾分离器处理，15m排气筒排放 A02CNC废气 非甲烷总烃 10000 136 1.36 13.6 0.136 90 油雾分离器处理后，15m排气筒排放 A01烘干废气 甲苯 28000 0.29 0.008 0.11 0.0032 60 水洗喷淋+活性炭吸附，15m排气筒排放 二甲苯 0.82 0.023 0.33 0.0092 60 非甲烷总烃 182 5.10 36.4 1.02 80 A02烘干废气 甲苯 32000 | 0.41 0.013 0.16 0.0052 60 水洗喷淋+活性炭吸附，15m排气筒排放 二甲苯 1.22 0.039 0.49 0.0156 60 非甲烷总烃 266 8.50 53.1 1.70 80 A01喷砂粉尘 颗粒物 50 1312 0.0656 13 0.656×10-3 99 袋式除尘器，15m排气筒排放 A02喷砂粉尘 颗粒物 100 1094 0.1094 11 1.094×10-3 99 袋式除尘器，15m排气筒排放 无组织 CNC工段 非甲烷总烃 / / 0.24 / 0.24 / / 印刷/烘干 甲苯 / / 0.002 / 0.002 / 二甲苯 / / 0.007 / 0.007 / 非甲烷总烃 / / 1.51 / 1.51 / 玻璃件擦拭 乙醇 / / 4.43 / 4.43 / 2.2 废水 根据污染物产污环节分析，本项目产生的废水主要为清洗综合废水、印刷烘干废气处理废水、纯水制备系统浓水和办公生活污水。项目废水污染物产生情况见表12。 表12 项目废水污染物产生情况 废水 产生量 （m3/d） pH COD (mg/L) BOD （mg/L） NH3-N (mg/L) TN (mg/L) TP (mg/L) SS (mg/L) 石油类 (mg/L) 清洗综合废水 799.2 3~9 587 117 4.5 13.6 1.5 289 14 印刷烘干废气处理废水 69 6~7 2300 200 / / / 320 90 纯水制备浓水 282.5 6~9 20 5 / / / 100 / 办公生活污水 51.2 6~9 380 200 30 40 / 200 / 根据废水性质，清洗综合废水、印刷烘干废气处理废水属于有机综合废水，纯水制备浓水属于清下水。其中，有机综合废水依托厂区已建的生产废水处理设施中的有机综合废水处理单元进行处理；清下水直接排放至厂区生产废水排口。本次项目生产废水经污水处理设施处理后，厂区生产废水排口水质可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表1和表4二级标准限值要求以及王新庄污水处理站进水水质要求。 生活污水经现有化粪池处理后排至厂区生活污水排口，可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准限值要求和王新庄污水处理站进水水质要求。 2.3 固体废物 根据产污环节分析，项目固体废物主要为废玻璃、CNC刮地水、废切削液、废研磨液、化学强化废液、废油墨、废洗网水、废纤维、废活性炭、废化学品容器、废保护膜、废抛光液及废抹布、手套、口罩、棉球等。项目固体废物产排情况具体见表13。 表13 项目固体废物产排量一览表 序号 固废名称 产生量（t/a） 物态/成份 性质 代码 收集方式 处理措施 1 CNC刮地水 105.5 液态/废切削液 危险废物 HW09 900-006-09 车间放置HDPE罐（500L） 日产日清，依托厂内1000m2的危废暂存间临时贮存后，交由有资质的单位处理 2 废切削液 25 液态/矿物油 危险废物 HW09 900-006-09 3 废研磨液 54.4 液态/矿物油 危险废物 HW08 900-200-08 4 化学强化废渣 172.8 固态/无机盐类 危险废物 / 衬膜编织袋袋装 5 废油墨 1.2 固态/废油墨 危险废物 HW12 900-253-12 采用500L胶桶放置 6 废洗网水 34.4 液态/废有机溶剂 危险废物 HW12 264-013-12 1m3塑料桶放置 7 废活性炭 235 固态/含甲苯、二甲苯、烃类等物质的活性炭 危险废物 HW49 900-039-49 衬膜编织袋袋装 厂内1000m2的危废暂存间暂存，由生产厂家回收 8 废化学品容器 50 固态/含有或直接沾染危险废物的废气包装物、容器 危险废物 HW49 900-041-49 / 厂内1000m2的危废暂存间暂存，由供货商回收 危险废物小计 678.3 / / / / / 9 废玻璃 21.6 固态/废玻璃 一般固废 依托厂内1000m2一般固废间暂存，由物资公司回收 10 废保护膜 4 固态/废保护膜 一般固废 11 废抹布、手套、口罩、棉球* 9.6 固态/含纤维 一般固废 厂内1000m2一般固废间暂存，送填埋场填埋 12 废抛光液 700 液态/废抛光粉等 一般固废 桶装后，厂内1000m2一般固废间暂存，由供货商回收 13 生活垃圾 99.8 固态/办公、生活废物 一般固废 日产日清，送垃圾填埋场 一般固废小计 835 / / / / / 总计 1513.3 / / / / / 本次项目一般固废利用现有1000m2的一般固废间暂存；危险固废利用厂区内现有1000m2危废暂存间储存，本次工程依托现有的危废和一般固废暂存设施，暂存间符合GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》和GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》有关暂存间的规范要求，可满足本项目使用需求。 2.4 噪声 项目以职工的加工组装活动为主，主要噪声源为人类活动噪声，一般噪声源≤85dB（A）。使用的高噪声设备为CNC（数控机床）、中央空调机组和各类泵等，其噪声源强和治理后的噪声强度见表14。 表14 项目高噪声设备源强一览表 单位：dB（A） 噪声源 位置 治理前源强 治理措施 治理后源强 数量（台） CNC A01、A02车间1楼 75 隔声、减振 60 240 中央空调机组 A01、A02车间内 80 隔声、减振、消声 70 32 3 事故风险分析 本项目生产过程中涉及的物料种类较多，部分物料存在有毒有害、易燃易爆的特性，在生产过程中存在一定的环境风险。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），本次工程环境风险评价工作等级为二级，具体环境风险分析详见专题分析中环境风险分析专章。 4 项目污染物产排情况汇总 本次项目污染物产生及排放情况汇总见表15。 表15 项目污染物产生及排放状况汇总表 类 别 项 目 产生量 削减量 排放量 废 水 废水量（万m3/a） 37.5 0 37.5 COD（t/a） 203.64 188.64 15.0 NH3-N（t/a） 1.59 0.465 1.125 废 气 废气量（万m3/a） 57021 0 57021 粉尘（t/a） 1.31 1.287 0.013 甲苯（t/a） 0.172 0.094 0.078 二甲苯（t/a） 0.517 0.279 0.238 非甲烷总烃（t/a） 131.2 96.1 35.1 乙醇（t/a） 33.2 0 33.2 固体废物 一般固废（t/a） 835 0 835 危险废物（t/a） 678.3 0 678.3 5 环保设施投资及竣工验收 本次工程污染防治措施环保投资估算及竣工验收详见表16。 表16 本次工程环保投资及竣工验收一览表 序号 项 目 产污环节 设 施 投资（万元） 1 废水治理措施 生产废水 依托厂区污水站有机废水处理单元进行处理 / 清下水 直接排放 办公生活污水 采用现有化粪池处理 2 废气治理措施 CNC废气 高效油雾净化装置2套，15m高排气筒2根 30 印刷烘干废气 集气系统收集，“水洗喷淋+活性炭吸附”装置2套，15m高排气筒2根 270 喷砂粉尘 集气系统收集，袋式除尘器2套，15m高排气筒2根 8 3 噪声治理措施 各高噪声设备 消声、隔声、减振等 50 4 固废 危险废物 依托现有的的危废仓库（1000m2）暂存 / 一般固废 利用现有固废暂存间（1000m2）暂存 / 5 环境监测 / 利用现有监测仪器 / 6 事故风险 / 各类消防设施、个人防护用品 40 7 合 计 / / 398 由表16可知，本工程完成后环保投资为398万元，占工程总投资48356万元的0.82%。 |

# 建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | CNC废气（A01） | 非甲烷总烃 | 135 mg/m3、0.81kg/h | 13.5 mg/m3、0.081kg/h |
|  | CNC废气（A02） | 非甲烷总烃 | 136 mg/m3、1.36kg/h | 13.6 mg/m3、0.136kg/h |
|  | 印刷烘干废气（A01） | 甲苯 | 0.29mg/m3、0.008kg/h | 0.11mg/m3、0.0032kg/h |
|  |  | 二甲苯 | 0.82mg/m3、0.023kg/h | 0.33mg/m3、0.0092kg/h |
|  |  | 非甲烷总烃 | 182mg/m3、5.10kg/h | 36.4mg/m3、1.02kg/h |
|  | 印刷烘干废气（A02） | 甲苯 | 0.41mg/m3、0.013kg/h | 0.16mg/m3、0.0052kg/h |
|  |  | 二甲苯 | 1.22mg/m3、0.039kg/h | 0.49mg/m3、0.0156kg/h |
|  |  | 非甲烷总烃 | 266mg/m3、8.50kg/h | 53.1mg/m3、1.70kg/h |
|  | 喷砂废气（A01） | 颗粒物 | 1312mg/m3、0.0656kg/h | 13mg/m3、0.656×10-3kg/h |
|  | 喷砂废气（A02） | 颗粒物 | 1094mg/m3、0.1094kg/h | 11mg/m3、1.094×10-3kg/h |
|  | CNC工段 | 非甲烷总烃 | 无组织0.24 kg/h | 无组织0.24 kg/h |
|  | 印刷/烘干 | 甲苯 | 无组织0.002 kg/h | 无组织0.002 kg/h |
|  |  | 二甲苯 | 无组织0.007 kg/h | 无组织0.007 kg/h |
|  |  | 非甲烷总烃 | 无组织1.51 kg/h | 无组织1.51 kg/h |
|  | 玻璃件擦拭 | 乙醇 | 无组织4.43 kg/h | 无组织4.43 kg/h |
| 水污染物 | 有机废水 | COD | 723mg/L、627.7kg/d | 依托厂内污水站有机废水处理单元处理后达标排放。 |
|  |  | BOD5 | 124mg/L、107.7kg/d |  |
|  |  | NH3-N | 4.1mg/L、3.56kg/d |  |
|  |  | 石油类 | 20mg/L、17.36kg/d |  |
|  | 纯水制备系统浓水 | COD | 20mg/L、5.65kg/d | 直接排放。 |
|  |  | BOD5 | 5mg/L、1.41kg/d |  |
|  |  | SS | 100mg/L、28.25kg/d |  |
|  | 办公生活污水 | COD | 380mg/L、19.46kg/d | 化粪池处理后排放。 |
|  |  | BOD5 | 200mg/L、10.24kg/d |  |
|  |  | NH3-N | 30mg/L、1.54kg/d |  |
|  |  | SS | 200mg/L、10.24kg/d |  |
| 固体废物 | 危险废物 | CNC刮地水 | 105.5t/a | 日产日清，危废暂存间临时贮存后，交由有资质的单位处理 |
|  |  | 废切削液 | 25 t/a |  |
|  |  | 废研磨液 | 54.4 t/a |  |
|  |  | 化学强化废渣 | 172.8 t/a |  |
|  |  | 废油墨 | 1.2 t/a |  |
|  |  | 废洗网水 | 34.4 t/a |  |
|  |  | 废活性炭 | 235 t/a | 危废暂存间临时贮存后，由生产厂家回收 |
|  |  | 废化学品容器 | 50 t/a | 危废暂存间临时贮存后，由供货商回收 |
|  | 一般固废 | 废玻璃 | 21.6 t/a | 厂内暂存，由物资公司回收 |
|  |  | 废保护膜 | 4 t/a |  |
|  |  | 废抹布、手套、口罩、棉球 | 9.6 t/a | 厂内暂存，送填埋场填埋 |
|  |  | 废抛光液 | 700 t/a | 厂内暂存，由供货商回收 |
|  |  | 生活垃圾 | 99.8 t/a | 日产日清，送垃圾填埋场 |
| 噪 声 | 本次项目以职工的加工组装活动为主，主要噪声源为人类活动噪声，一般噪声源≤85dB（A）。使用的高噪声设备为CNC（数控机床）、中央空调机组等；通过类比，这些装置主要在室内建设，并通过隔声、减振、消声处理，噪声级相对较低，不会对周围环境造成较大影响。 |
| 其 他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目位于郑州出口加工区内，用地性质为工业用地。该区域生态系统已演变成城市生态系统，该区域无国家保护的珍惜、濒危动植物物种。本次项目利用原有标准厂房进行建设，不新增工业用地，无地基开挖、大量土方运输、大型施工设备等的施工活动，因此，本次项目建设对该区域生态环境影响较小。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析 本次项目利用原有标准厂房进行建设，施工期的主要内容为装修、生产设备安装、水电气风等配套管网的施工等。施工期产生的主要污染物为施工机械噪声、运输车辆汽车尾气、地面扬尘、建筑垃圾及施工人员生活污水。施工期较短，且施工期环境影响将随着施工期结束而结束，因此，施工期环境影响仅作简要分析。 1、废水影响分析 本次项目施工人数高峰期约100人。由于施工人员不在加工区工地内食宿，生活污水主要为日常工作洗手等废水，产生量很小，用水量按15L/人·d计，产污系数取0.8，则废水产生量为1.2m3/d，可通过厂区内已有化粪池处理后排入市政污水管网。施工废水排放对周围环境影响较小。 2、废气影响分析 本次项目施工期废气主要来源于材料运输车辆及其它燃油机械施工时产生的尾气，装修阶段将有油漆废气等有机废气挥发。其中的污染物主要有烟尘、NOx、CO及CHx等。施工期的废气为无组织间断排放，废气排放量较小，通过大气扩散作用后，对周围环境影响较小。 3、噪声影响分析 施工期噪声主要为切割壁砖和地板、装修材料的机械噪声，多为间断排放和室内作业。项目厂房位于加工区内，周边多为工业企业，距离敏感点较远，加之本项目施工期较短，施工期噪声对周围环境影响较小。 4、固体废物影响分析 本次项目施工期主要固废为装修材料、设备包装材料等，另外项目施工期间还会产生一定的施工人员生活垃圾。各类废材料经分类收集后作为废旧物资外售，建筑材料由施工单位按照郑州市政府有关规定进行妥善处置，生活垃圾集中暂存统一交由市政环卫部门处理。施工期固废均得到妥善处置，对周围环境影响较小。 运营期环境影响分析 1 废气 1.1 评价因子筛选 根据工程大气污染物产排特征，确定选取PM10、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、乙醇共5项作为本次大气环境影响评价因子。 1.2 评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008），选择推荐模式中的估算模式对项目的大气环境评价工作进行分级。结合工程分析结果，选取颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、乙醇共5项污染物，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi及该污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。评价工作等级判别结果见表17。 表17 环境空气评价等级判别结果 污染源 评价因子 最大地面浓度 出现距离（m） 最大地面浓度 （mg/m3） Pmax （%） D10% （m） 评价 等级 A01CNC废气 非甲烷总烃 787 2.67×10-3 0.13 0 三级 A02CNC废气 非甲烷总烃 898 3.56×10-3 0.18 0 三级 A01印刷烘干废气 甲苯 456 6.03×10-5 0.01 0 三级 二甲苯 456 1.73×10-4 0.06 0 三级 非甲烷总烃 456 1.92×10-2 0.96 0 三级 A02印刷烘干废气 甲苯 488 8.64×10-5 0.01 0 三级 二甲苯 488 2.59×10-4 0.09 0 三级 非甲烷总烃 488 2.82×10-2 1.41 0 三级 A01喷砂粉尘 PM10 143 1.18×10-4 0.03 0 三级 A02喷砂粉尘 PM10 143 1.90×10-4 0.04 0 三级 无组织 CNC 非甲烷总烃 194 1.97×10-2 0.98 0 三级 印刷/烘干 甲苯 194 1.64×10-4 0.03 0 三级 二甲苯 194 5.74×10-4 0.19 0 三级 非甲烷总烃 194 1.24×10-1 6.19 0 三级 玻璃件擦拭 乙醇 194 3.63×10-1 7.27 0 三级 由表17可以看出，污染物浓度最大占标率Pmax=（PPM10，P 非甲烷总烃，P甲苯，P二甲苯，P乙醇）<10%，同时；地面浓度达标限值10%时所对应的最远距离D10%=0m，即计算过程中污染因子颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、乙醇所有筛选点占标率均低于10%。根据评价等级 判定标准，确定本次环境空气评价等级为三级，项目大气污染物的排放对周围环境空气影响较小。根据大气导则，三级评价不必进一步进行预测。 1.3 影响预测与评价 根据SREEN3模式的计算结果，PM10最大一次落地浓度为1.90×10-4mg/m3，占标率为0.04%，对应的距离为143m；非甲烷总烃最大一次落地浓度为1.24×10-1mg/m3，占标率为6.19%，对应的距离为194m；甲苯最大一次落地浓度为1.64×10-4mg/m3，占标率为0.03%，对应的距离为194m；二甲苯最大一次落地浓度为5.74×10-4mg/m3，占标率为0.19%，对应的距离为194m；乙醇最大一次落地浓度为3.63×10-1mg/m3，占标率为7.27%，对应的距离为194m。估算模式已考虑了最不利的气象条件，分析预测结果表明，本次项目对周围大气环境质量影响较小。 1.4 本项目防护距离的确定 1.4.1 大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2008的规定，采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离，以污染源中心点为起点，并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围即为项目大气环境防护区域。 根据无组织气体的排放源强及大气防护距离计算模式，各污染物的大气防护距离计算结果见表18。 表18 大气防护距离计算参数及结果 污染物 排放速率（kg/h） 浓度限值（mg/m3） 防护距离（m） 非甲烷总烃 1.75 2.0 0 甲苯 0.002 0.6 0 二甲苯 0.007 0.3 0 酒精 4.43 5.0 0 由表18可本项目无组织排放非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、乙醇下风向各处污染物的浓度均无超标点。因此本项目的大气环境防护距离为0m。 1.4.2 卫生防护距离 依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》GB/T13201-91的规定，对无组织排放源与居住区之间设置卫生防护距离，其计算公式为： 式中，Cm – 标准浓度限值，mg/m3； L – 工业企业所需卫生防护距离，m； r – 有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面子S（m2）计算，r=（S/π）0.5； A，B，C，D – 卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及工业企业大气污染源构成类别，查《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》表5进行确定； QC – 工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 本项目卫生防护距离计算参数及其结果见表19。 表19 卫生防护距离计算参数及其结果一览表 污染物 QC Cm r 计算系数 L（m） kg/h mg/m3 m A B C D 计算值 取值 非甲烷总烃 1.75 2.0 80 350 0.021 1.85 0.84 11.3 50 甲苯 0.002 0.6 80 350 0.021 1.85 0.84 0.015 50 二甲苯 0.007 0.3 80 350 0.021 1.85 0.84 0.151 50 酒精 4.43 5.0 80 350 0.021 1.85 0.84 11.4 50 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》GB/T13201-91的“无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级”之规定，确定本项目生产车间卫生防护距离为100m。 1.4.3 本项目大气防护距离 综合考虑大气环境防护距离和卫生防护距离的计算，最终确定本项目卫生防护距离为100m。根据实地调查，生产厂房东侧、南侧、北侧100m范围内均为出口加工区内工业用地及标准化厂房，因此评价建议不对东、南、北划定卫生防护距离。根据无组织排放源位置及平面布置情况，西厂界设防距离为90m。目前西侧90m卫生防护距离范围内为经开区第八大街、道路绿化用地和临街第一排商业用房，防护距离内无环境敏感点；同时，根据郑州经济技术开发区概念性总体规划，项目卫生防护距离内为工业用地和道路交通用地。具体大气防护距离见附图6。 2 废水 本次项目生产废水经厂内污水处理站处理，生活污水经化粪池处理，处理后的废水通过市政管网排入王新庄污水处理厂。 王新庄污水处理厂设计处理规模为40万m3/d，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B处理标准，尾水进入贾鲁河。根据了解，其实际接纳水量已达到50万 m3/d，已超负荷运行，其所接纳的部分废水（超出设计规模部分）未经处理直接由溢流管排入贾鲁河。 为满足区域污水处理需求，解决王新庄污水处理厂超负荷运行等问题郑州市建设了郑州新区污水处理厂。郑州新区污水处理厂位于中牟县姚家镇，收水范围为王新庄污水系统、郑州国际物流园区和中牟、刘集组团的污水，郑州新区污水处理厂设计总建设规模为100万m3/d，其中一期工程投资35.6亿元，处理规模为65万m3/d，废水处理工艺采用多模式A2O处理工艺，处理后出水达到COD40mg/L，NH3-N4mg/L，经厂址以北的堤里小清河排入贾鲁河，经过沙颍河最终汇入淮河。 根据调查，郑州新区污水处理厂一期工程已经于2016年9月底开始进水，王新庄污水处理厂由溢流管排出的未经处理的废水经管网进入郑州新区污水处理厂进行处理。本项目厂址位于经开区郑州出口加工区，属于王新庄污水处理厂收水范围，因此本项目废水可进入区域污水处理厂进行处理。 综上分析，本次项目废水可满足城市污水处理厂纳污需求，不直接排入周围地表水体，因此对地表水环境的影响较小。 3 噪声 3.1 评价等级与评价范围 本项目所在区域为声环境功能三类区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）要求，当建设项目所处声环境功能区为GB3096中规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB（A）以下[不含3dB（A）]，且受影响人口数量变化不大时，按三级评价。因此，本项目声环境影响评价等级确定为三级。 根据本项目厂址位置及周围环境敏感点分布情况，确定本项目声环境影响预测范围为项目厂界四周外1m。 3.2 噪声源强 新建项目以职工的加工组装活动为主，主要噪声源为人类活动噪声，一般噪声源≤85dB（A）。使用的高噪声设备为CNC（数控机床）、中央空调机组等，其噪声源强和治理后的噪声强度见表20。 表20 项目高噪声设备源强一览表 单位：dB（A） 噪声源 治理前源强 治理措施 治理后源强 数量（台） CNC 75 隔声、减震 60 240 中央空调机组 80 隔声、减震 70 32 3.3 预测方法 以厂区各主要高噪声设备为噪声点源，根据其距四周厂界的距离及声波传播条件，按经验法推算其衰减量，并预测各声源对四周厂界预测点的贡献值，各预测点的等效声级用多源叠加模式进行计算： 点源衰减模式： 噪声叠加模式： 式中，Lr — 距噪声源r处的噪声值，dB(A)； L0 — 距噪声源r0处的噪声值，dB(A)； Li — 第i个声源对预测点的贡献值，dB(A)； L – 建设项目在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； r — 噪声源距离厂界的距离，m； r0 — 源强外1m处。 n – 声源数量。 3.4 影响预测与评价 根据声波特性，障碍物对声波有阻碍作用，声波在传播的过程中树林、花草也可以起到一定的衰减作用，声波在空气中传播时由于空气的吸收作用，对声源也有一定的衰减。一般地按照经验，由于厂房的建筑隔声可降低10~20dB（A），由于树木阻隔、空气吸收及草地吸收等综合因素的作用，源强衰减约1.5~5dB（A）/10m；据此评价推算出高噪声源设备对预测点的噪声贡献值，然后对项目建成后厂址区域声环境的变化情况进行预测。 对于本项目，由于厂房东侧450范围内均为出口加工区内富士康及其他企业生产厂房，无噪声保护目标，因此评价预测时不再考虑噪声对东厂界的贡献，仅预测北、南、西厂界的噪声贡献值。本次项目对厂界的噪声预测结果见表21。 表21 四周厂界噪声预测结果一览表 方位 设备名称 数量 （台、套） 声源值 [dB(A)] 距预测点距离 （m） 贡献值 [dB(A)] 贡献值叠加 [dB(A)] 西厂界 CNC 240 60 80 34.2 37.9 中央空调机组 32 70 80 35.4 北厂界 CNC 240 60 260 24.0 27.7 中央空调机组 32 70 260 25.3 南厂界 CNC 240 60 245 24.5 28.2 中央空调机组 32 70 245 25.8 由表21可以看出，本次项目建成后对西厂界、北厂界、南厂界噪声贡献值分别为37.9dB（A）、27.7dB(A)、28.2dB(A)，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）3类标准的要求。 4 固体废物 根据产污环节分析，本项目产生的固废包括危险固废和一般固废，危险固废包括CNC刮地水、废切削液、废研磨液、化学强化废渣、废油墨、废洗网水、废活性炭、废化学品容器，产生量共计678.3t/a；一般固废包括废玻璃、废保护膜、废抹布、手套、口罩、棉球、废抛光液、生活垃圾，产生量共计835t/a；一般固废拟利用现有1000m2一般固废间暂存；危险固废拟依托厂区内现有的危废暂存库（1000m2）临时贮存危险废物。具体治理措施见专项分析工程分析专章。 项目产生的固体废物均得到合理处理，对外环境影响较小。 5、选址可行性分析 本项目位于郑州经济技术开发区河南郑州出口加工区内，四周为厂区标准化厂房和其他工业企业厂房。 5.1 项目选址与规划相符性分析 根据《郑州经济技术开发区概念性总体规划》，其基本情况介绍如下： （1）城市职能：河南省的现代制造业基地和外向型经济基地；郑州市区东南部的经济、文化中心：以电子信息、汽车制造、物流服务业为主的高新技术产业集聚区；集科研、商务、办公、居住等于一体，公共服务设施齐备，环境优美的现代化城区。 （2）城市性质：河南省的现代制造业基地和外向型经济基地，郑州市东南部经济、文化中心和现代化新城区。 （3）产业布局：郑州经济技术开发区的产业布局为汽车及装备制造业、电子信息为主，布局装备制造、汽车及零部件制造、电子信息、生物制药、新材料、新能源等。 本项目位于郑州市航海东路第九大街北段郑州出口加工区内，属于机械电子中的其他电子器件制造，符合经开区产业要求，占地为工业用地，利用现有厂房进行建设，综上分析，本项目建设符合郑州经济技术开发区总体规划要求。 5.2 项目厂址环境可行性分析 评价从工程建设的基础设施条件、周围环境现状情况及项目建成后对周围环境的影响，综合分析本次工程厂址选择的合理性。厂址环境可行性分析结果见表22。 表22 厂址环境可行性分析 类别 项 目 内 容 基本情况 厂址 位于郑州出口加工区现有厂区内。 占地类型 工业用地。 产业政策 项目建设符合《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》、《外商投资产业指导目录（2015年修订）》和《河南省工业和信息化系统承接产业转移指导目录（2010本）》的规定。 基础设施 供水 采用出口加工区市政基础设施集中供水。 排水 本项目废水进入企业厂内废水处理设施处理后，经管网排入王新庄污水处理厂做进一步处理。 环境质量影响预测结果 环境空气影响 分析 根据SREEN3模式的计算结果，主要废气污染最大地面浓度占标率均小于10%。估算模式已考虑了最不利的气象条件，分析预测结果表明，本次项目对周围大气环境质量影响较小。 地表水环境影响分析 项目废水进入厂内污水处理设施处理，出水经污水管网排入王新庄污水处理厂做进一步处理。项目废水不直接向外环境排放，对地表水环境影响较小。 声环境影响分析 根据预测结果可知，本项目高噪声设备经减振、隔声、消声后，不会对区域声环境质量造成影响。 环境风险 本项目在生产及贮运过程中涉及到的物料较多，且大多为混合有机物质，根据事故风险识别，不构成重大危险源。通过采取相应措施及制定环境风险事故应急预案，项目所产生的环境风险可以接受。 总量控制分析 本次工程总量控制建议指标为：COD 15.0t/a，NH3-N 1.125t/a。 分析结果 从环境保护角度综合分析，本次工程厂址选择可行。 综上所述，本项目的选址是可行的。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | CNC废气 | 非甲烷总烃 | 2套高效油雾净化装置，15m高排气筒2根 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）表2二级标准 |
|  | 烘干废气 | 甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 | 2套集气系统收集，“水洗喷淋+活性炭吸附”装置2套，15m高排气筒2根 |  |
|  | 喷砂粉尘 | 粉尘 | 集气系统收集，袋式除尘器2套，15m高排气筒2根 |  |
| 水污染物 | 清洗综合废水 | COD、BOD5、NH3-N、TN、TP、SS、石油类 | 依托厂区内现有污水站有机废水处理单元进行处理。 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4二级标准 |
|  | 印刷烘干废气处理废水 | COD、BOD5、SS、石油类 |  |  |
|  | 纯水制备系统浓水 | COD、BOD5、SS | 直接排至厂区生产废水排口 |  |
|  | 办公生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 化粪池处理后排至厂区生活污水排口 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准 |
| 固体废物 | 危险废物 | CNC刮地水 | 液态/废切削液 | 生产车间日产日清，依托现有1000m2危废暂存库临时贮存，交由有资质的单位处理。 | 妥善处理，不造成二次污染。 |
|  |  | 废切削液 | 液态/矿物油 |  |  |
|  |  | 废研磨液 | 液态/矿物油 |  |  |
|  |  | 化学强化废渣 | 固态/无机盐类 |  |  |
|  |  | 废油墨 | 固态/废油墨 |  |  |
|  |  | 废洗网水 | 液态/废有机溶剂 |  |  |
|  |  | 废活性炭 | 固态/含甲苯、二甲苯、烃类等物质的活性炭 | 生产车间日产日清，依托现有1000m2危废暂存库临时贮存，最终由供货商或生产厂家回收。 |  |
|  |  | 废化学品容器 | 固态/含有或直接沾染危险 废物的废气包装物、容器 |  |  |
|  | 一般固废 | 废玻璃 | 固态/废玻璃 | 生产车间日产日清，利用现有一般固废暂存间暂存，由物资公司回收。 | 妥善处理，不造成二次污染。 |
|  |  | 废保护膜 | 固态/废保护膜 |  |  |
|  |  | 废抹布、手套、口罩、棉球 | 固态/含纤维 | 生产车间日产日清，利用现有一般固废暂存间暂存，送垃圾填埋场填埋。 |  |
|  |  | 废抛光液 | 液态/废抛光粉等 | 生产车间日产日清，利用现有一般固废暂存间暂存，由供货商回收。 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 固态/办公、生活废物 | 日产日清，送垃圾填埋场 |  |
| 噪 声 | 设备噪声 | 等效声级 | 消声器、减震垫、隔声等 | 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 其 他 | 风险防范措施 | / | 各类消防设施、个人防护用品 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目位于郑州出口加工区内，用地性质为工业用地该区域生态系统已演变成城市生态系统，该区域无国家保护的珍惜、濒危动植物物种。本次项目利用原有标准厂房进行建设，不新增工业用地，无地基开挖、大量土方运输、大型施工设备等的施工活动，因此，本次项目建设对该区域生态环境影响较小。 |

# 结论与建议

1 结论 1.1 项目符合国家产业政策 对照《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》、《外商投资产业指导目录（2015年修订）》和《河南省工业和信息化系统承接产业转移指导目录（2010本）》，本项目主要产品和生产工艺均不属于限制类和淘汰类，为允许类建设项目，因此本项目的建设符合国家、河南省相关产业政策。本次项目对于郑州经济的发展和增加就业具有较好的促进作用。综上所述，本项目的建设具有较好的经济效益和社会效益。 1.2 区域声环境、地下水现状良好，环境空气、地表水存在一定程度超标 （1）环境空气 根据监测数据，厂址周边各监测点二甲苯1小时平均浓度均为未检出，能满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）的要求；各监测点非甲烷总烃1小时平均浓度浓度为未检出~1.47mg/m3，均能满足河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准的要求；各监测点甲苯1小时平均浓度均为未检出，能满足前苏联（CH245-71）居民区大气中有害物质的最大允许浓度标准。 （2）地表水 根据河南省地表水责任目标断面水质周报（2016年第1~52周），2016年期间，贾鲁河中牟陈桥断面水质为COD29.2~43.7mg/L、NH3-N 0.49~10.1mg/L，COD、NH3-N均不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求；主要原因是贾鲁河无自然径流，是郑州市和中牟县主要纳污河流，上游来水主要为污水处理厂的排水。 （3）地下水 各监测点的pH、氨氮、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求，评价区域内地下水质量较好。 （4）噪声 项目厂界四周昼夜噪声值均可满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类标准要求，评价区域内的声环境质量现状较好。 1.3 本工程完成后，各污染物均进行了有效治理，污染物的排放对区域的环境质量影响较小 （1）环境空气 根据SREEN3模式的计算结果，PM10最大一次落地浓度为1.90×10-4mg/m3，占标率为0.04%，对应的距离为143m；非甲烷总烃最大一次落地浓度为1.24×10-1mg/m3，占标率为6.19%，对应的距离为194m；甲苯最大一次落地浓度为1.64×10-4mg/m3，占标率为0.03%，对应的距离为194m；二甲苯最大一次落地浓度为5.74×10-4mg/m3，占标率为0.19%，对应的距离为194m；乙醇最大一次落地浓度为3.63×10-1mg/m3，占标率为7.27%，对应的距离为194m。估算模式已考虑了最不利的气象条件，分析预测结果表明，本次项目对周围大气环境质量影响较小。 本项目卫生防护距离为100m。根据实地调查，生产厂房东侧、南侧、北侧100m范围内均为出口加工区内工业用地及标准化厂房，因此评价建议不对东、南、北划定卫生防护距离。根据无组织排放源位置及平面布置情况，西厂界设防距离为90m。目前西侧90m卫生防护距离范围内为经开区第八大街、道路绿化用地和临街第一排商业用房，防护距离内无环境敏感点；同时，根据郑州经济技术开发区概念性总体规划，项目卫生防护距离内为工业用地和道路交通用地。 （2）地表水 本次项目废水在收水范围、水质、水量上均可满足城市污水处理厂纳污需求，不直接排入周围地表水体，因此对地表水环境的影响较小。 （3）噪声 本次项目建成后对西厂界、北厂界、南厂界噪声贡献值分别为37.9dB（A）、27.7dB(A)、28.2dB(A)，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）3类标准的要求。 1.4 本项目各污染物经过治理后均可实现达标排放，各项治理措施可行 （1）废水 项目产生的废水主要为清洗综合废水、印刷烘干废气处理废水、纯水制备系统浓水和办公生活污水。清洗综合废水和印刷烘干废气处理废水为有机废水，经厂区内现有污水站有机废水处理单元处理后，与清下水混合后一同排至厂区生产废水排口，主要污染物排放浓度分别为COD78.5mg/L、BOD5 23.4mg/L、NH3-N 0.17mg/L、石油类3.5mg/L，可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4二级标准限值要求和郑州市王新庄污水处理站进水水质要求。 生活污水采用化粪池处理后，排至厂区生活污水排口，可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准限值要求和郑州市王新庄污水处理站进水水质要求。 （2）废气 CNC废气经高效油雾净化器处理后，由15m高排气筒外排，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（排气筒15m，非甲烷总烃排放速率限值10kg/h，排放浓度限值为120mg/m3）的要求。 印刷烘干废气采用 “水洗喷淋+活性炭吸附”装置处理后，由15m高排气筒外排，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（排气筒15m，甲苯排放速率限值3.1kg/h，排放浓度限值为40mg/m3；二甲苯排放速率限值1.7kg/h，排放浓度限值为70mg/m3；非甲烷总烃排放速率限值10kg/h，排放浓度限值为120mg/m3）的要求。 喷砂粉尘设计采用袋式除尘器处理后由15m高排气筒外排，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（排气筒15m，颗粒物排放速率限值3.5kg/h，排放浓度限值为120mg/m3）的要求。 （3）固体废物 项目产生的固废包括危险固废和一般固废，危险固废包括CNC刮地水、废切削液、废研磨液、化学强化废渣、废油墨、废洗网水、废活性炭、废化学品容器；一般固废包括废玻璃、废保护膜、废抹布、手套、口罩、棉球、废抛光液、生活垃圾；一般固废拟利用现有一般固废暂存间进行暂存；危险固废拟依托厂区内现有的危废暂存库（约1000m2）临时贮存危险废物。各类固体废物均得到妥善处理，对周围环境影响较小。 （4）噪声 本次项目使用的高噪声设备为CNC（数控机床）、中央空调机组等，这些装置主要在室内建设，并通过减震、消声处理，噪声级相对较低，经距离衰减和建筑物阻挡，对周围声环境质量贡献值较小，不会对周围环境造成较大影响。 1.5 项目环境风险值可以接受 本工程生产及贮运过程中涉及油墨、稀释剂、KNO3、NaNO3等危险化学品，存在一定的潜在风险。根据风险识别和源项分析，评价将有机溶剂（油墨、稀释剂、洗网水等）以及KNO3、NaNO3贮存与使用过程发生泄漏导致的火灾爆炸事故作为最大可信事故，主要通过提出原料运输、储存、使用及废弃后的预防措施尽量避免此类事故的发生，同时提出应急处置措施。 同时为避免项目废水事故排放对区域环境造成影响，评价从原料、生产工艺、消防及火灾报警、消防废水等多方面提出了预防本项目废水发生事故排放的措施，评价建议本项目尽快开展安全评价工作，企业在严格落实环境影响评价及安全评价中提出的各项风险防范措施及事故应急预案的基础上，本项目建设的环境风险可接受。 1.6 总量控制 本项目无大气总量控制污染物SO2、NOx产生。本项目废水污染物总量控制指标为COD15.0t/a、NH3-N1.125t/a。 2 建议 落实环保投资，专款专用； 加强环保设施管理与维修，确保正常运行，落实环保投资和设备； 对无组织排放气体加强管理，车间加强通风； 加强环境管理与环境监测，落实环保管理制度； 尽快与固废接收方签订处理合同，确保固废安全妥善处置； 加强环境管理，落实环保管理制度； 加强企业职工安全环保意识，向职工配置必要的防护装备，如口罩、手套、安全帽等。 综上所述，本项目的建设符合国家产业政策，通过认真落实环评所提各项环保治理措施，工程所排各项污染物对周围各环境要素影响较小，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展，因此，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表包括以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 备案书 附图1 项目地理位置图 附图2 项目在经开区用地规划图中的位置 附图3 项目周围环境敏感点分布图 附图4 环境空气、地下水环境质量现状监测图 附图5 厂区平面布局图 附图6 本次项目卫生防护距离图 附图7 风险评价范围图 二、本报告表包括以下专题： 1、工程分析专题 2、环境风险分析专题