审批意见：

郑经环建[2023]16号

一、原则同意《河南元晶超硬材料有限公司年产120万片金刚石复合片项目环境影响报告表》的内容和建议，同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策进行项目建设。建设地点：河南省郑州市经济技术产业集聚区第二十五大街九龙工业园旭申装备1号厂房东101号。

二、项目建设单位应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

三、加强项目施工期管理，建设单位必须严格按照环评要求，在施工期必须积极落实各项污染防治措施，减轻施工期间噪声和扬尘对周围环境的影响。

四、项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1.废气：项目配料废气、激光切割废气收集后经袋式除尘器集中处理，通过1根15m高排气筒排放，废气排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；项目喷砂废气经自带袋式除尘器处理，通过1根15m高排气筒排放，废气排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。

2.废水：项目清洗废水处理后，回用于超声波清洗工序。生活污水经化粪池处理后，由市政管网排入郑州新区污水处理厂。废水排放应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和郑州新区污水处理厂进水水质要求。

3.噪声：厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4.固废：固体废物全部妥善处理或综合利用。一般固废应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求；危险废物临时贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。

五、项目总量控制指标预支增量：COD（工业）：0.0154吨/年，氨氮（工业）：0.0011吨/年。

六、如项目的性质、规模、地点发生重大变化，要重新报批环境影响评价文件。未经环保部门批准，不得擅自扩大规模、改变生产性质或变更地址。

七、项目建成后及时办理排污许可相关手续，同时进行竣工环保验收，并依法向社会公开。

八、本批复有效期为5年。如该项目逾期开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。