审批意见：

郑经环建[2022]57号

一、原则同意《河南科圣新材料科技有限公司年产50万套高分子材料汽车零部件迁建项目环境影响报告表》的内容和建议，同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策进行项目建设。建设地点：河南省郑州市经济技术开发区第二十一大街与梅香路交叉口西南角。

二、项目建设单位应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

三、加强项目施工期管理，建设单位必须严格按照环评要求，在施工期必须积极落实各项污染防治措施，减轻施工期间噪声和扬尘对周围环境的影响。

四、项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1.废气：项目注塑废气、熔融挤出废气、焊接废气经集气罩收集后通过管道引至1套“过滤棉+活性炭吸附脱附+催化燃烧”装置处理，通过1根18m高排气筒（DA001）排放，有机废气排放应满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准限值要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中厂区内无组织排放浓度限值要求；项目破碎废气、磨粉废气、混料废气经集气罩收集后通过管道引至1套覆膜滤料袋式除尘器中处理，处理后的颗粒物通过1根18m高排气筒（DA002）排放，颗粒物排放应满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准限值要求。

2.废水：项目循环冷却水与生活污水经化粪池处理后，由市政管网排入郑州新区污水处理厂。废水排放应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和郑州新区污水处理厂进水水质要求。

3.噪声：厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4.固废：固体废物全部妥善处理或综合利用。一般固废应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求；危险废物临时贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。

五、项目总量控制指标预支增量：COD（工业）：0.0179吨/年，氨氮（工业）：0.0013吨/年,VOCs：0.2642吨/年。

六、如项目的性质、规模、地点发生重大变化，要重新报批环境影响评价文件。未经环保部门批准，不得擅自扩大规模、改变生产性质或变更地址。

七、项目建成后需进行竣工环保验收，经验收合格方可投入使用。

八、本批复有效期为5年。如该项目逾期开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。

（盖   章）